- Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA).

В настоящий момент на многих фирмах - и особенно в автомобильной промышленности - FMEA является составной частью системы менеджмента качества и используется как во внутренних, так и во внешних отношениях, как условие поставки комплектующих изделий.

# Метод анализа видов и последствий отказов

Другие названия метода: "Метод FMEA", "Анализ видов и последствий потенциальных дефектов. 60-е годы XX в.

Назначение метода

Применяется при разработке и непрерывном совершенствовании продукции и процессов. Метод FMEA - инструмент управления качеством и достижения эффективного производства конкурентоспособной продукции.

Цель метода

Повысить качество и обеспечить устойчивое, эффективное производство конкурентоспособной продукции и процессов за счет предотвращения появления дефектов (отказов) или уменьшения негативных последствий от них.

Суть метода

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - систематизированная совокупность мероприятий, позволяющих:

выявить потенциальные дефекты и варианты отказов, которые могут возникнуть при применении продукции или функционировании процесса;

определить основные причины их появления и возможные последствия; выработать действия по устранению этих причин или предотвращению возможных последствий.

План действий

Распознавание и оценка потенциальных дефектов и (или) отказов продукции или процесса и их последствий.

Определение действий по устранению или уменьшению вероятности возникновения потенциальных дефектов и (или) отказов.

Документирование всех этих мероприятий.

Особенности метода

Правила эффективного применения метода FMEA

Технология проведения FMEA-анализа включает два основных этапа:

этап построения компонентной, структурной, функциональной, потоковой моделей объекта анализа и диаграммы  Исикавы;

этап исследования моделей.

На этапе исследования моделей:

анализируется процесс;

проводится обратная мозговая атака;

составляется список возможных последствий (S) каждого отказа;

каждое последствие, в соответствии с его серьезностью, оценивается экспертами обычно по 10-балльной шкале (при этом 10 соответствует самым тяжким последствиям);

вероятность возникновения последствия (O) оценивается по 10-балльной шкале;

вероятность обнаружения отказа и его последствий (D) также оценивается по 10-балльной шкале;

для каждого последствия вычисляется коэффициент приоритетности риска - R (Risk Priority Number - RPN);

выбираются отказы, над которыми предстоит работать;

принимаются меры для устранения или сокращения отказов с высоким показателем риска;

рассчитывается новый показатель риска с учетом разработанных мероприятий.

Метод FMEA хорошие результаты дает при использовании в комбинации с функционально-стоимостным анализом.

ПРОВЕДЕНИЕ FMEA-АНАЛИЗА БЕЗ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА.

Достоинства метода

FMEA прекрасно вписывается в набор средств обеспечения качества продукции и создания конкурентных преимуществ, которыми должно обладать каждое предприятие.

Помогает производителям предотвращать появление дефектов, повышать безопасность продукции и удовлетворенность потребителей.

Достаточно просто осваивается специалистами.

Недостатки метода

Применение FMEA, в отличие от ФСА, не направлено непосредственно на анализ экономических показателей.

Ожидаемый результат

Исключение или уменьшение вероятности возникновения потенциальных дефектов и (или) отказов в продукции и процессах ее изготовления на таких важнейших стадиях жизненного цикла продукции, как ее разработка и подготовка к производству.