- Метрологическое обеспечение. Организационная основа метрологического обеспечения.

Под метрологическим обеспечением (МО) понимается установление и применение

научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерении.

Объектом МО можно считать все стадии жизненного цикла (ЖЦ) изделия (продукции) или услуги, где жизненный цикл воспринимается как некая совокупность последовательных взаимосвязанных процессов создания и изменения состояния продукции от формулирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации или потребления. Нередко на этапе разработки продукции для достижения высокого качества изделия производится выбор контролируемых параметров, норм точности, допусков, средств измерения, контроля и испытания. А в процессе разработки МО желательно использовать системный подход, при котором указанное обеспечение рассматривается как некая совокупности взаимосвязанных процессов, объединенных одной целью.Такими процессами являются:

•    установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных

норм точности измерений при контроле качества продукции и управлении

процессами;

•    технико-экономическое обоснование и выбор СИ, испытаний и контроля и

установление их рациональной номенклатуры;

•    стандартизация, унификация и агрегатирование используемой

контрольно-измерительной техники;

•    разработка, внедрение и аттестация современных методик выполнения измерения,

испытаний и контроля (МВИ);

•    поверка, метрологическая аттестация и калибровка контрольно-измерительного и

испытательного оборудования (КИО), применяемого на предприятии;

•    контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом КИО, а также за

соблюдением метрологических правил и норм на предприятии;

•    участие в разработке и внедрении стандартов предприятия;

•    внедрение международных, государственных и отраслевых стандартов, а также

иных нормативных документов Госстандарта;

•    проведение метрологической экспертизы проектов нормативной, конструкторской

и технологической документации;

•    проведение анализа состояния измерений, разработка на его основе и

осуществление мероприятий по совершенствованию МО;

•    подготовка работников соответствующих служб и подразделений предприятия к

выполнению контрольно-измерительных операций.

Метрологическое обеспечение имеет четыре основы: научную, организационную, нормативную и техническую.

Технической основой МО являются:

• система государственных эталонов единиц физических величин, обеспечивающих воспроизведение единиц с наивысшей точностью;

• система передачи размеров единиц физических величин от эталонов всемирной СИ с помощью образцовых СИ и других средств поверки;

• система разработки, постановки на производство и выпуска в обращение рабочих СИ, обеспечивающих определение с требуемой точностью характеристик продукции, технических процессов и других объектов в сфере производства, при НИР и других видах деятельности;

• система обязательных государственных испытаний СИ, предназначенных для серийного и массового производства и ввоза их из-за границы, обеспечивающая единообразие СИ при разработке и выпуске в обращение;

• система обязательной государственной поверки или МА СИ;

• система стандартных образцов (СО) состава и свойств вещества материалов, обеспечивающих воспроизведение единиц величин, характеризующих состав и свойства веществ и материалов;

• система стандартных справочных данных (ССД) о физических const и свойствах веществ и материалов, обеспечивающая достоверными данными НИР, разработку технологических процессов и конструкций изделий, процессов получения и использования материалов.

Организационной основой МО является метрологическая служба (ГМС государственная МС + ВМС/ведомственная МС/). Правила и нормы МО устанавливают в стандартах системы обеспечения единства измерений.

Нормативной основой МО является государственная система обеспечения единства измерений (см.лекц.1). Значимость и ответственность измерений и измерительной информации обусловливают необходимость установления в законодательном порядке комплекса правовых и нормативных актов и положений